## Slide 1: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования “Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики” Кафедра вычислительных систем
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Разработка модуля IVR (Interactive Voice Response) для транкового шлюза
Выполнил
студент группы ВМ-05
Лещёв Александр Владимирович
Руководитель –
ст. пр. Крамаренко Константин Евгеньевич
Новосибирск – 2015

## Slide 2: Постановка задачи
  Разработать модуль интерактивного голосового меню (IVR) для транковых шлюзов SMG1016M, SMG2016.

## Slide 3: Требования
Количество поддерживаемых протоколов сигнализации должно соответствовать протоколам, поддерживаемым на устройстве;
Модульная архитектура устойчивая к отказам;
Производительность не ниже производительности основной системы обработки вызовов;
Поддержка функциональных блоков: «Info», «Play», «IVR», «Dial», «Rec», «Caller Info».

## Slide 4: Интерактивное Голосовое Меню (IVR)
Интерактивное Голосовое Меню (англ. Interactive Voice Response) — это система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков, пользуясь информацией, вводимой клиентом с помощью тонального набора.

## Slide 5: Сценарии обработки вызовов
Сценарии обработки создаются с помощью веб – интерфейса администратором устройства и представляют собой отдельные файлы в формате JSON с описанием блоков их связей и параметров.

## Slide 6: Управление сценариями
IVR процессор – модуль управления сценариями, в системе представлен в виде отдельного процесса. На основе блоков обрабатываемого сценария IVR процессор формирует управляющие команды с помощью которых модуль IVR осуществляет управления вызовами.

## Slide 7: Общая система обработки вызова
Система обработки вызова представляет собой систему из 4 транспортных модулей протокольного уровня и ядра обработки вызовов (PBX).

## Slide 8: Работа с вызовами
Для каждого поступившего вызова в ядре создается объект XPORT. XPORT – унифицированное представление вызова во внутренней схеме обработки вызова.

## Slide 9: Структура модуля IVR

## Slide 10: Состояния вызовов
Машина состояний представляет собой набор функций для управления графом состояний вызова. В зависимости от состояния вызова становятся активными различные возможности обработки вызова.

## Slide 11: Управление плейлистами
Проигрываемые элементы делятся на два типа – звуковые файлы формата «.wav» или тона определенной частоты.

## Slide 12: Запись разговоров
На основе двух сервисных портов создается конференция из которой смикшированный звук записывается в файл.

## Slide 13: Сбор DTMF
После получения команды на сбор DTMF у вызова, для которого это сообщение предназначено, заполняются параметры сбора, запускается таймер.

## Slide 14: Управление таймерами
Таймер реализован на основе потока pthread. Тело потока представляет собой бесконечный цикл, который каждые 100 мс проверяет таймеры проигрывания, сбора цифр, ошибок сервера.
Проверка ошибок сервера
Проверка таймеров сбора DTMF
Проверка таймеров проигрывания

## Slide 15: Работа с сервером
Работа с сервером осуществляется через входящую и исходящую очередь. В обмене между сервером имеется 4 типа сообщений:
Seize – сообщение входящего/исходящего занятия.
Progress – сообщение для управления вызова с предответном и ответном состояниях.
Answer – сообщение для управления вызовами в ответном состоянии.
Release – сообщение для уведомления о завершении вызова.

## Slide 16: Управление подключениями
Уровень сервера обособлен от вызовов, сервер управляет сессиями. Сессии – логические подключения, в рамках главного подключения, соответствующие вызовам.

## Slide 17: SMARTTI – сервер

## Slide 18: Обработка сообщений от сервера
Обработка сообщений от сервера начнется тогда, когда ядро обработки вызовов передаст управление IVR модулю.

## Slide 19: Заключение
На основе предоставленного функционала реализованы функциональные блоки «Info», «Play», «IVR», «Dial», «Rec», «Caller Info».
В результате проделанной работы были выполнены все пункты поставленного технического задания.
По завершению разработки IVR модуль был внедрен в серийное ПО продуктов SMG1016M и SMG2016, лицензия на модуль IVR была добавлена в перечень опций, доступных для клиентов компании.

## Slide 20: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 21: Отображение ключей
Для связи вызовов с сессиями в сервере реализован механизм отображения ключей.

## Slide 22: Функциональная схема SMG–1016M